Убежища:

- Убежища - прочные железобетонные сооружения, которые обеспечивают защиту укрываемых от всех поражающих факторов современных средств поражения, а так же при авариях на радиационных и химически - опасных объектах. От теплового воздействия в зонах пожаров.

- Убежища строятся только для рабочей смены предприятий, и организаций обеспечивающих работу в городе в военное время.

В зависимости от времени строительства убежища подразделяются:

Заблаговременно возводимые (Строятся в мирное время, обычно в подвалах домов, оснащаются изолированной системой вентиляции и п.р.)

Быстровозводимые (Строятся при угрозе нападения противника, из готовых железобетонных элементов, на свободно территории. Время строительства 5-7 суток. Оснащаются упрощенной системой жизнеобеспечения.)

- Каждое убежище должно обеспечивать непрерывное пребывание укрываемых, не менее 2-х суток, а коэффициент ослабления дозы облучения по Гаммо-Нейтрино излучению более 1000.

- S=575 m2

H=2.3 m

  - Количество человек в расчете на площадь:

  - Количество человек в расчете на объем:

Из двух чисел, выбираем наименьшее. => N=740 человек.

  - Количество мест для сидения и лежания:

Лежа:

Сидя:

- Входов (выходов):

Число входов: 740/300=2,4(3 входа. => Т.к. количество человек > 600 то имеем: 2 входа с тамбурами-шлюзами, а 1 с обычным тамбуром. Он и выполняет функции аварийного выхода.

- Количество ЗГД и ГД:

Т.к. количество человек > 450 то имеем + 2 ГД на энергетическую установку.

=> ГЗД=2*2+1=5

ГД=1+2=3

- Система воздухо-обеспечения имеет 3 следующих режима работы:

  - Чистая вентиляция - Воздух очищается только от радиационной пыли. Норма подачи воздуха до 13 м3 на человека.

  - Режим фильтро-вентиляции - очистка воздуха от радиационной пыли, отравляющих веществ, бактерицидных средств.

  - Режим полной изоляции - полная изоляция помещений убежища от наружной атмосферы. На первые 2 часа после ядерного взрыва и при наличии пожара рядом с убежищем.

- 740 чел.

ФП-300 - 300м3/час

Т.к. число людей > 450 человек, то:

Nф=740*2/300=4,933(5 фильтров ФП-300

ПРУ:

- ПРУ - менее прочные железобетонные укрытия, которые предназначены для защиты укрываемых от радиоактивного излучения на радиоактивно зараженной местности, а так же обеспечивать защиту от попадания капель отравляющих веществ, радиационной пыли и аэрозолей бактериальных средств на кожу, одежду.

- Коэффициент ослабления гамма излучения зависит от плотности материала и толщины материала

- Для приспособления, необходимо выполнить:

  - герметизация помещения

  - Обсыпка грунтом стен здания

  - Усиление конструктивной прочности

  - Установление естественной вентиляции

  - Насыпка грунта на пол

- Kосл=250

Железобетонная плита плотностью 40%, толщиной 22 см.

Толщина грунта 64.5 см.