### БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

### Им. Д.Ф.Устинова «Военмех»

### Курсовой проект по механике робота

### Вариант 18

### Студент:	Чижевский Р.А.

### Преподаватель:   Родин Б.П.

### Санкт-Петербург

### 2000 г.

### Содержание

- Содержание.									2

- Исходные данные.								3

- Сформировать последовательность согласованных систем координат, связанных со звеньями манипулятора, на основании таблицы

параметров. Изобразить их на чертеже в исходном положении вместе с кинематической схемой манипулятора.					4

- Составить расширенные  матрицы перехода к системам координат, связанным со звеньями, и матрицу манипулятора.				5

- Найти координаты начала и направляющие косинусы осей системы О6X6Y6Z6  при (1=135(, (2=45(, (3=-45(, (4=(5=(6=45(. Сделать

чертеж. При заданных значениях углов (i координаты точки О6

обозначить Р6(1). Ориентацию, соответствующую данным углам, R6(1).	7

- Найти координаты начала и направления косинусных осей системы О6X6Y6Z6  при (1=145(, (2=55(, (3=-55(, (4=-55(, (5=(6=55(.		8

- Найти в базовой системе координат О6X6Y6Z6 координаты прямого

отрезка, соединяющего точки

Р6(1) и Р6(2) (P6(1.5) = 0.5 ( P6(1) + P6(2) ) ). 					9

- Решить обратную задачу кинематики для схвата имеющего ориентацию R6(2) и расположенного своим центром к точке Р6(1.5) ((x1,(x2,(x3,(x4,(x5,(x6). 							10

- Найти координаты начала и направляющие косинусы осей системы О6X6Y6Z6  при четном варианте: (1=(х1-10, (2=(х2, (3=(х3-10, (4=(х4, (5=(х5, (6=(х6 (P6(3),R6(3)).							12

- Спланировать сглаженную траекторию по следующим данным:

начальная точка:  (1 ( 0 сек.)   = (х1, 		(3 ( 0 сек. )   = (x3;

точка ухода:         (1 ( 0.5 сек.) = (х1 - 1(, 	(3 ( 0.5 сек.)  = (х3 - 1(;

точка подхода:     (1 ( 3.5 сек.) = (х1 - 9(, 	(3 ( 3.5 сек.)  = (х3 - 9( ;

конечная точка:    (1 ( 4 сек.)   = (х1 - 10(, 	(3 ( 4 сек. )    = (х3 - 10(.

В начальной и конечной точках V и dV = 0. Остальные координаты

заморожены.   									13

- Составить уравнения Лагранжа манипулятора и по нему вычислить обобщенные силы в сочленениях 1 и 2, реализующие спланированную

в пункте 10 траекторию ( распечатка (1(t) и (2(t) должна включать

((tзаданное 0…4)).								17

- Приложение 1									20

- Приложение 2									22

- Литература.									22

- Исходные данные.

Вариант 18.

( = 8, ( = 18, ( = 1, ( = 8.

### Параметры манипулятора			Таблица 1.1

i	(i	(i	ai	di

1	90	-55	0	0

2	0	-35	0.43	0

3	90	90	0.02	0

4	0	-90	0	0.43

5	0	90	0	0

6	0	0	0	0.05

i   – номер звена.

(i – присоединенный угол – угол, на который надо повернуть ось Xi-1 вокруг

оси Zi-1, чтобы она стала сонаправлена  с осью Xi ( знак определяется в

соответствии с правилом правой руки ).

(i – угловое смещение  - угол, на который надо повернуть ось Zi-1 вокруг оси

Xi , чтобы она стала сонаправленной с осью Zi ( знак определяется в

соответствии с правилом правой руки).

ai – линейное смещение – расстояние между пересечением оси Zi-1 с осью Xi и

началом i-й системы координат, отсчитываемое вдоль оси Xi, то есть

кратчайшее расстояние между осями Zi-1 и Zi.

di -  расстояние между пересечением оси Zi-1 с осью Xi и началом ( i – 1 )–й

системы координат, остсчитываемое вдоль оси Zi-1.

Масса, компоненты тензора инерции и коорлинат центра масс звеньев в системе координат, связанной со звеном и перенесенной в центр масс.

Таблица 1.2

i	Jxx c	Jyy c	Jzz c	Jxy c	Jxz c	Jyz c	m	Xc	Yc	Zc

1	0.05	0.12	0.15	0	0	0	20	0	0	0

2	0.20	0.40	0.50	0	0	0	15	-0.25	0	0

3	0.10	0.20	0.25	0	0	0	10	0	0	0.25

4	0.10	0.10	0.05	0	0	0	8	0	0.25	0

5	0.03	0.03	0.02	0	0	0	5	0	0	0

6	0.01	0.02	0.02	0	0	0	7	0	0	0.25

Jxx c, Jyy c,  Jzz c – осевые моменты инерции звена.

Jxy c, Jxz c,  Jyz c – центробежные моменты инерции звена.

m  –  масса звена.

Xc, Yc, Zc -  координаты центра масс звена.

- Сформировать последовательность согласованных систем координат, связанных со звеньями манипулятора, на основании таблицы параметров. Изобразить их на чертеже в исходном положении вместе с кинематической схемой манипулятора.

- Формирование базовой системы координат (СК), связанной с основанием OX0Y0Z0 – ось OZ0 направлена вдоль оси 1-го сочленения; OX0,OY0,O0 – произвольны.

- Формирование i-ой СК, скреплённой с i-м звеном, при условии, что СК с №0,1,2…i-1 сформированы. Ось OZi  направлена  вдоль  оси  вращения   i + 1-го сочленения. Начало i+1-ой СК расположено на пересечении осей OZi-1 и OZi или на точке оси OZi ближайшей к оси Ozi-1. Орт оси OXi  выбирается  как Xi  = (( Zi-1 x Zi ) / || Zi-1 x Zi || или вдоль общего перпендикуляра к осям OZi-1 и OZi если они параллельны. Ось OYi дополняет OZi  и OXi  до правой тройки.

- Формирование СК схвата ( O6X6Y6Z6 ). Ось OZ6 направляется вдоль оси OZ5; точка O6 выбирается в геометрическом центре схвата; ось OY6 направляется в плоскости движения губок схвата перпендикулярно OZ6; Ось OX6 дополняет систему до правой.

Кинематическая схема манипулятора в исходном положении и сформированные СК изображены на  рис.3.1., приложение 2.

- Составить расширенные  матрицы перехода к системам координат, связанным со звеньями, и матрицу манипулятора.

Расширенная матрица перехода от (i-1)-ой к i-ой системе координат может быть представлена как

A[i-1,i] = Rot[zi-1,(i]*Trans[zi-1,di]*Rot[xi,(i]*Trans[xi,ai], где

Rot    [zi-1,(i] – матрица поворота на угол (i вокруг оси Zi-1.

Trans[zi-1,di]  – матрица сдвига по оси Zi-1 на величину di.

Rot    [xi, (i ] - матрица поворота на угол (i вокруг оси Хi.

Trans [xi,ai  ]  - матрица сдвига по оси Xi на величину ai.

(i, (i,ai,di – параметры i-го звена  манипулятора, причем (i,ai,di – константы, а (i может меняться.

|	Cos((i) Cos((i)	0	0	|

| 	 Sin((i) Sin((i)	0	0	|

Rot  [zi-1,(i] = 	| 	 0 	 0		0	0	|	( 4.2 )

| 	 0	 0		0	1	|

|	0	0	0	0	|

|	0	0	0	0	|

Trans [zi-1,di] = 	|	0	0	0	di	|		( 4.3 )

|	0	0	0	1	|

|	1	0	 	0	0	|

|	0	Cos((i)     –Sin(()	0	|

Rot[xi,(i] =		|	0	Sin((i)       Cos((i)	0	|	( 4.4 )

|	0	0		0	1	|

|	0	0	0	ai	|

|	0	0	0	0	|

Trans [xi,ai] = 	|	0	0	0	0	|		( 4.5 )

|	0	0	0	1	|

В результате расчета по формуле  4.1 получены следующие расширенные матрицы переходов для исходного положения манипулятора ( по данным таблицы 1.1 ) :

|	0	-0.574	  -0.819	0	|

|	1	0	   0		0	|

A[0,1]=	|	0	-0.819	   0.574	0	|		(4.6)

|	0	0	   0		1	|

|	1	0	  0		0	|

|	0	0.819	   0.574	0	|

A[1,2]=	|	0	-0.574	   0.819	0	|		(4.7)

|	0	0	   0		1	|

|	0	0	  1	0	|

|	1	0	  0	0	|

A[2,3]=	|	0	1	  0	0	|		(4.8)

|	0	0	  0	1	|

|	1	0	  0	0	|

|	0	0	  1	0	|

A[3,4]=	|	0	-1	  0	0.43	|		(4.9)

|	0	0	  0	1	|

|	1	0	  0	0	|

|	0	0	 -1	0	|

A[4,5]=	|	0	1	  0	0	|		(4.10)

|	0	0	  0	1	|

|	1	0	  0	0	|

|	0	1	  0	0	|

A[4,5]=	|	0	0	  1	0.05	|		(4.11)

|	0	0	  0	1	|

Матрица манипулятора расчитывается по следующей формуле:

T = A[0,6] = A[0,1] A[1,2] A[2,3] A[3,4] A[4,5] A[5,6]			( 4.12 )

При подстановке в формулу 4.12 получается:

|	0	-1	  0	0	|

|	0	0	  1	0.91	|

T =		|	-1	0	  0	-0.02	|		(4.13)

|	0	0	  0	1	|

При этом матрицы ориентации схвата  R6 и его положения P6 имеют вид:

|	0	-1	0	|

### R6 = 	|	0	0	1	|	(4.14)

### |	-1	0	0	|

|	0	|

P6=	|	0.91	|			(4.15)

|	-0.02	|

- Найти координаты начала и направляющие косинусы осей системы О6X6Y6Z6 при (1 = 135(, (2 = 45(, (3 = - 45(, (4 = (5 = (6 = 45(. Сделать чертеж. При заданных значениях углов (i координаты точки О6 обозначить Р6(1). Ориентацию, соответствующую данным углам, R6(1).

По формуле 4.12 находится матрица манипулятора T((1gr) , где (1gr – вектор-столбец присоединенных координат:

|	-0.266	0.828	-0.494	-0.296	|

|	-0.88	-0.418	-0.228	0.118	|

T =		|	-0.395	0.374	0.839	0.216	|			(5.1)

|	0	0	  0	1	|

При этом расширенные матрицы переходов составят:

|	-0.707	-0.406	  -0.579	0	|

|	0.707	-0.406	  -0.579	0	|

A[0,1]=	|	0	-0.819	   0.574	0	|		(5.2)

|	0	0	   0		1	|

|	0.707	-0.579	  -0.406	0.304	|

|	0.707	0.579	   0.406	0.304	|

A[1,2]=	|	0	-0.574    0.819		0	|		(5.3)

|	0	0	   0		1	|

|	0.707	 0	  -0.707 	0.014	|

|	-0.707	 0	  -0.707	0.014	|

A[2,3]=	|	0	 1   	   0		0	|		(5.4)

|	0	 0	   0		1	|

|	0.707	 0	  -0.707 	0	|

|	-0.707	 0	   0.707	0	|

A[3,4]=	|	0	 -1   	   0		0.43	|		(5.5)

|	0	 0	   0		1	|

|	0.707	 0	  0.707 	0	|

|	0.707	 0	  -0.707	0	|

A[4,5]=	|	0	 1   	   0		0	|		(5.6)

|	0	 0	   0		1	|

|	0.707	 -0.707	   0	0	|

|	0.707	 0.707	   0	0	|

A[5,6]=	|	0	 0   	   1	0.05	|			(5.7)

|	0	 0	   0	1	|

Матрицы ориентации схвата  R6(1) и его положения P6(1) имеют вид:

|	0	-1	  0| 			|0	|

R6(1) = |	0	0	  1|		P6(1)=	|0.91	|

|	-1	0	  0|	(5.8)		|-0.02	|	(5.9)

Кинематическая схема манипулятора в положении задаваемом (1 со сформированными СК изображена на  рис.5.1., приложение 2.

- Найти координаты начала и направления косинусных осей системы О6X6Y6Z6 при (1 = 145(, (2 = 55(, (3 = -55(, (4 = 55(, (5 = (6 = 55(.

По формуле 4.12 находится матрица манипулятора T((2gr), где (2gr – вектор-столбец присоединенных координат:

|	-0.282	 0.873	-0.393	-0.261	|

|	-0.873	 0.06	-0.485	 0.029	|

T =		|	-0.399	 0.485	  0.778	0.167	|			(6.1)

|	 0	 0	  0	1	|

При этом расширенные матрицы переходов составят:

|          -0.819	-0.329	  -0.47		0	|

|	0.574	-0.47	  -0.671	0	|

A[0,1]=	|	0	-0.819	   0.574	0	|		(6.2)

|	0	0	   0		1	|

|	0.574	-0.671	  -0.470	0.247	|

|	0.819	0.470	   0.329	0.352	|

A[1,2]=	|	0	-0.574    0.819		0	|		(6.3)

|	0	0	   0		1	|

|	0.574	 0	  -0.819 	0.011	|

|          -0.819	 0	  -0.574          -0.016	|

A[2,3]=	|	0	 1   	   0		0	|		(6.4)

|	0	 0	   0		1	|

|	0.574	 0	  -0.819 	0	|

|	0.819	 0	   0.574	0	|

A[3,4]=	|	0	 -1   	   0		0.43	|		(6.5)

|	0	 0	   0		1	|

|	0.574	 0	  0.819 	0	|

|	0.819	 0	  -0.574	0	|

A[4,5]=	|	0	 1   	   0		0	|		(6.6)

|	0	 0	   0		1	|

|	0.574	 -0.819	   0	0	|

|	0.819	 0.574	   0	0	|

A[5,6]=	|	0	 0   	   1	0.05	|			(6.7)

|	0	 0	   0	1	|

Матрицы ориентации схвата  R6(2) и его положения P6(2) имеют вид:

|	-0.282	 0.873	-0.393 | 			|-0.261	|

R6(2) = |	-0.873	 0.06	-0.485 |		P6(2)=	| 0.029	|

|	-0.399	 0.485	  0.778 |	(6.8)		| 0.167	|	(6.10)

- Найти в базовой системе координат О6X6Y6Z6 координаты прямого отрезка, соединяющего точки Р6(1) и Р6(2) (P6(1.5) = 0.5 ( P6(1) + P6(2) ) .

### Середина отрезка соединяющего точки Р6(1) и Р6(2) находится по формуле:

P6(1.5) = ½ ( P6(1) + P6(2) )	(7.1)

При подстановке из ( 5.10 ) и ( 6.10 ) получается:

| -0.278	|

P6(1.5) = 	| 0.073	|	(7.2)

| 0.192	|

- Решить обратную задачу кинематики для схвата имеющего ориентацию R6(2) и расположенного своим центром к точке Р6(1.5) ((x1,(x2,(x3,(x4,(x5,(x6).

Решение обратной задачи кинематики производится по методу последовательных приближений:

( 0 )        6        ( 0 )               ( 1 )      ( 0 )

1.  Tx = T         +   (     U6j           *   ( qj    -    qj             )

j = 1

( 1 )         6          (1 )             ( 2 )      ( 1 )

2.  Tx = T         +   (     U6j           *   ( qj    -    qj             )

j = 1

( 8.1 )

.	.	.	.	.	.	.	.

( k – 1 )    6          ( k –1 )          ( k )      ( k – 1 )

k.  Tx = T         +   (     U6j           *   ( qj    -    qj             )

j = 1

# Tx - матрица манипулятора с искомыми ориентацией ( 6.8 )  и

# положением ( 7.2 ) схвата Тх:

| -0.278|

P6(1.5) = 	| 0.073	|

| 0.192	|

|	-0.282	 0.873	-0.393 |

### R6(2) = |	-0.873	 0.06	-0.485 |

|	-0.399	 0.485	  0.778 |

|	0.282	0.873	-0.399	-0.278	|

Tх = 	|	-0.873	0.06	-0.485	0.073	|	( 8.2)

|	-0.399	0.485	0.778	0.192	|

|	0	0	0	1	|

k – приближение.

( k-1)

T	- матрица манипулятора при ( k -1)-ом приближении

( 0 )

В качестве начального приближения  qj        берется вектор сопряженных координат (2  соответсвующий точке  Р6( 2 ).

(k)	    ( k – 1)

Расчет ведется пока  || qj       -      qj             ||  >  (,  где ( - наперед заданная точность.

]  ( = 0.0001    	( 8.3 )

( k-1 )

U6j           -   кинематические матрицы манипулятора, рассчитываемые по формуле:

( k-1)	        6

U6j	=  ( A[0,j-1]QjA[j-1,6]		(8.4)

J=0

Матрица Q характеризует тип сочленения,  вращательное-поступательное. Она  одинакова для всех звеньев, поскольку все сочленения вращательные, и имеет следующий вид:

|	0	-1	0	0	|

|	1	0	0	0	|

Q = 	|	0	0	0	0	|	(8.5)

|	0	0	0	0	|

Решение полученной системы уравнений проводится в программе МАТСAD с помощью функции вычисления корней системы уравнений lsolve().

|  138.365	|

|  49.528	|

(* = 	| -49.613	|

|  61.677	|	(8.6)

|  51.986	|

|  57.767	|

- Найти координаты начала и направляющие косинусы осей системы О6X6Y6Z6 при четном варианте: (1=(х1-10, (2=(х2, (3=(х3-10, (4=(х4, (5=(х5, (6=(х6 (P6(3),R6(3)).

Исходные данные:

|   128.365	|

|   49.528	|

( = 	|  -59.613	|	(9.1)

|   61.677	|

|   51.986	|

|   57.767	|

По формуле 4.12 находится матрица манипулятора Tx = T(() :

| 0.0317	0.9303		-0.3654	-0.1910	|

Tx = 	| -0.8782	-0.1486	-0.4546	0.0844		|	( 9.2)

| -0.4773	0.3353		0.8123		0.1770		|

| 0		0		0		1		|

Из матрицы манипулятора находятся матрицы ориентации  (9.3)   и     положения  (9.4).

| 0.0317	0.9303		-0.3654	|

R6(3)=	| -0.8782	-0.1486	-0.4546	|	( 9.3)

| -0.4773	0.3353		0.8123		|

| -0.1910	|

P6(3)=	| 0.0844	|	( 9.4)

| 0.1770	|

- Спланировать сглаженную траекторию по следующим данным:

начальная точка:  (1 ( 0 сек.   ) = (х1, 	(3  ( 0 сек. )   = (x3;

точка ухода:           (1 ( 0.5 сек.) = (х1 - 1(,   	(3  ( 0.5 сек.) = (х3 - 1(;

точка подхода:       (1 ( 3.5 сек.) = (х1 - 9(,   	(3  ( 3.5 сек.) = (х3 - 9( ;

конечная точка:    (1 ( 4 сек.   ) = (х1 - 10(, 	(3  ( 4 сек.   ) = (х3 - 10(.

В начальной и конечной точках V и dV = 0. Остальные координаты

заморожены.

Исходные данные:

| 128.3652	|		| 127.3652	|

|  49.5277	|		| 49.5277	|

| -59.6133	|		| -60.6133	|

((0) =	|  61.6769	|	((0.5)=|  61.6769	|

|  51.9864	|		|  51.9864	|

|  57.7666	|		|  57.7666	|

| 119.3652	|		| 118.3652	|

|  49.5277	|		| 49.5277	|

| -68.6133	|		| -69.6133	|

((3.5)=|  61.6769	|	((4) =	|  61.6769	|	(10.1)

|  51.9864	|		|  51.9864	|

|  57.7666	|		|  57.7666	|

V(0)=0, V(4)=0,  A(0)=0, A(4)=0.

(0 = 0 с, (1 = 0.5 с, (2 = 3.5 с, (3 = 4с.

Расчет 4-3-4 траектории. Траектория изменения каждой присоединенной переменной разбивается на 3 участка от (0 до (1, от (1 до (2 и от (2 до (3. На каждом участке для единообразия уравнений используется нормированное время t ( 10.2 ).

( - ( i -1

t = t ((,i)  =  ---------------;		(([(i-1,(i]; 	t([0,1]		(10.2)

(i - ( i -1

где

( - реальное время в секундах,

(i - (i-1 – интервалреального времени, затрачиваемый на прохождение i-го

участка траектории.

Траектория движения вектора-столбца присоединенных переменных задается в виде последовательности полиномов hi(t). На каждом участке траектории для каждого вектора присоединенных переменных используемые полиномы, выраженные в нормированном времени, имеют вид

4	              3                  2

h1(t)= a14*t  + a13*t  + a12*t  + a11*t  + a10	(1-й участок)  (10.3)

3                  2

h2(t)= a23*t  + a22*t  + a21*t  + a20			(2-й участок)  (10.4)

4	              3                  2

h3(t)= a34*t  + a33*t  + a32*t  + a31*t  + a30	(3-й участок)  (10.5)

Вектора скорости движения присоединенных переменных также задается в виде последовательности полиномов vi(t). На каждом участке траектории для каждого вектора присоединенных переменных используемые полиномы, выраженные в нормированном времени, имеют вид

d h1(t)	                        3	                   2

v1(t)= ------- = (a14/t1)*t  + (a13/t1)*t  + (a12/t1)*t  + a11/t1  	(10.6)

t1*dt

d h2(t) 		      2

v2(t)= ------  = (a23/t2)*t  + (a22/t2)*t  + (a21/t2)			(10.7)

t2*dt

d h3(t)	                       3	                   2

v3(t)= ------- = (a34/t3)*t  + (a33/t3)*t  + (a32/t3)*t  + (a31/t3)	(10.8)

t3*dt

Аналогично определяются  вектора ускорений присоединенных переменных

d v1(t)	                                    2

a1(t)= ------- = (a14/(t1*t1))*t  + (a13/(t1*t1))*t  + (a12/(t1*t1))    	(10.9)

t1*dt

d v2(t)

a2(t)= ------  = (a23/(t2*t2))*t  + (a22/(t2*t2))			(10.10)

t2*dt

d v3(t)	                                    2

a3(t)= ------- = (a34/(t3*t3))*t  + (a33/(t3*t3))*t  + (a32/(t3*t3)) 	(10.11)

t3*dt

Коэффициенты полиномов вычисляются по следующим формулам

Первый участок траектории:

2

a14 = (1 – V(0) * t1 - ½ * A(0) *t1- (,

a13 = (,

2

a12 = ½ * A(0) * t1,

a11 = V(0) * t1,

a10 = ((0).

Второй участок траектории:

2

a24 = (2 – V(1) * t2 - ½ * A(1) * t2,

2

a22 = ½ * A(1) * t2,

a21 = V(1) * t2,

a20 = ((1).

Третий участок траектории:

2			             2

a34 = 9*(3 – 4*V(2) * t3 - ½ * A(2)*t3– 5*V(3)*t3 + ½*A(3)*t3,

2

a33 = - 8*(3 + 5*V(3)*t3 – ½*A(3)*t3 + 3*V(2)*t3 ,

2

a32 = ½ * A(2) * t3,

a31 = V(2) * t3,

a30 = ((2).

где  	( = f/g,

f = 2*(1 * [ 4 + 2*(t3/t2) + 2*(t3/t1) + 3*(t2/t1)] –

- (2*(t1/t2) * [3 + t3/t2] + 2*(3*(t1/t3) –

- V(0)*t1*[6 + 6*(t2/t1) + 4*(t3/t1) + 3*(t3/t2)] –

- V(3)*t1  -

- A(0)*t1*t3 * [5/3 + t1/t2 + 2*(t1/t3)+5/2*(t2/t3)] + A(3)*t1*t3,

g = t3/t2 +2*(t3/t1) +2 + 3*(t2/t1),

(1=((0.5)-(( 0  ),

(2=((3.5)-((0.5),

(3=(( 4  )-((3.5).

В приведенных выражениях V(() = vi(  t((,i) ) и A(() = ai(  t((,i) ).

Расчет траектории проводится в системе MATCAD.  Полученные в результате расчета зависимости (((), V(() и A(() сведены в таблицу 1.

Графики (((), V(() и A(() приводятся для 1-го и 3-го сочленений, так как остальные присоединенные переменные постоянны на рассматриваемой траектории.

Траектория  движения присоединенной переменной первого звена.

## Рис.10.1

Траектория  движения присоединенной переменной третьего звена.

## Рис. 10.2

Присоединенные скорости  движения первого и третьего звеньев.

#### Рис. 10.3

Присоединенные ускорения первого и третьего звеньев.

Рис. 10.4.

- Составить уравнения Лагранжа манипулятора и по нему вычислить обобщенные силы в сочленениях 1 и 3, реализующие спланированную в пункте 10 траекторию ( распечатка (1(t) и (3(t) должна включать ((tзаданное 0…4)).

Для реализации заданного движения i-го звена мнипулятора, силовой привод i-го сочленения должен развить момент (i, который вычисляется по следующему выражению:

n     j                                          T                    n   j    j                                           T                             n                             j _

(i = ( ( Tr( Ujk * Jj * Uji )*q’’ + ( ( ( Tr( Ujkm*Jj*Uji ) qk’*qm’+ (-mj*g*Uji * rj

j=i  k=1                                                          j=i  k=1 m=1                                                                   j=i

(11.1)

или в матричном виде

((t) = D(q(t))*q’’(t) + h(q(t),q’(t))+ c(q(t)),	 		(11.2)

где	((t) – вектор ( размерностью nх1 ) обобщенных сил, создаваемых силовыми приводами в сочленениях манипулятора.

q(t) - вектор ( размерностью nх1 ) присоединенных переменных манипулятора

q(t)’ - вектор ( размерностью nх1 ) обобщенных скоростей

q(t)’’ - вектор ( размерностью nх1 ) обобщенных ускорений

D(q(t)) – симметричная матрица размерностью nxn, элементы которой даются выражением

n			T

Dik =   (      Tr( Ujk * Jj * Uji ),	i,k=1,2…,n;		(11.3)

j=max(i,k)

h(q(t),q’(t)) – вектор (размерностью nx1) кориолисовых и центробежных сил

T

h(q(t),q’(t))= (h1,h2,…,hn),

n  n

hi = ( ( hikm*qk’*qm’,	i=1,2…,n,			(11.4)

k=1  m=1

n		          T

hikm = (  Tr( Ujkm*Jj*Uji ),		i,k,m=1,2…,n;		(11.5)

j=max(i,k,m)

c(q(t)) - вектор (размерностью nx1) гравитационных  сил

T

с(q(t))=  (с1,с2,…,сn),

n		  j_

с(q(t))= ((-mj*g*Uji * rj ),	i=1,2…,n.			(11.6)

j=i

n – число присоединенных переменных;

Jj – матрица инерции j-го звена

|½*(-Jxxj+Jyyj+Jzzj)	Jxyj			Jxzj		        mj*xj |

| Jxyj			½*(Jxxj-Jyyj+Jzzj)	Jyzj		        mj*xj |

Jj=| Jxzj			Jyzj			½*(Jxxj+Jyyj-Jzzj) mj*xj | (11.7)

| mj*xj			mj*yj			mj*zj		       mj       |

Jxxj, Jyyj, Jzzj, Jxyj, Jxzj, Jyzj – компоненты матрицы инерции (j j-го звена в системе координат, связанной с этим звеном:

|  Jxxj		-Jxyj		-Jyzj	|

(j=	| -Jxyj		Jyyj		-Jyzj	|	(11.8)

| -Jxzj		-Jyzj		Jzzj	|

(j = (cj + ((cj,		(11.9)

где  (cj – тензор инерции j-го звена в системе координат, связанной со звеном и перенесенной в центр масс звена:

|   Jxxсj	-Jxyсj		-Jyzсj	|

(сj  =	| -Jxyсj		 Jyyсj		-Jyzсj	|	(11.9)

| -Jxzсj		-Jyzсj		  Jzzсj	|

|          2           2							|

|   yсj + zcj		-xсj*ycj		-xcj*zсj	|

|			       2	   2				|

((cj  =	mj  * 	| -xcj*yсj		 xcj + zcj		-yсj*zcj	| (11.10)

|						        2	   2	|

| -xcj*zсj		-ycj*zсj		  xcj + ycj	|

Uikm – величина характеризующая взаимодействие сочленений; определяется следующим образом

| A[0,j-1]*Qj*A[j-1,k-1]*Qk*A[k-1,i], если i (k (j;

Uikm = { A[0,k-1]*Qk*A[k-1,j-1]*Qj*A[j-1,i], если i (j (k;		(11.11)

| 0,					      если i <j или j<k.

Вектор g в  выражении 11.6 описывает гравитационное ускорение в базовой системе координат:

g = (gx,gy,gz,0) = ( 0,0, - 9.8062,0) м/с^2		(11.12)

j _

rj – радиус-вектор центра масс j-го звена в системе координат j-го звена:

j _		        T

rj = (xcj,ycj,zcj,1 )				(11.13)

Расчет обобщенных сил проводится в системе MATCAD.  Полученные в результате расчета зависимости ((t), сведены в таблицу 1. Графики Mj = ((t)j, приведены на рисунках 11.1 и 11.2.

#### Обобщенная сила в 1-ом сочленении

#### Рис.11.1

#### Обобщенная сила в 3-ем сочленении

#### Рис.11.2

12.  Приложение 1.

Таблица 1.

13. Приложение 2.

### Кинематическая схема манипулятора в исходном положении

Рис.3.1.

##### Кинематическая схема манипулятора в исходном положении

Рис.5.1

- Литература.

- Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника: Пер. с англ. – М.:Мир, 1989. – 624

с., ил.

- MATCAD 6.0 PLUS. Финансовые, инженерные и научные расчеты в среде

Windows 95./Пер. с англ. – М.:Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 712 с.