Балтийский Государственный Технический Университет  “Военмех” им. Д.Ф.Устинова

Домашнее задание: патентные исследования

Выполнила: студентка гр. К-451                                                               Мальцева Н.В.

Проверил: Акимов Г.А.

Санкт-Петербург 2009

Этапы проведения патентных исследований:

- Разработка задания на проведение патентных исследований.

- Разработка регламента поиска информации.

- Поиск и отбор патентной и другой информации.

- Обработка, систематизация и анализ отобранной информации.

- Обобщение результатов и получение отчета о патентных исследований.

1. Разработка задания на патентные исследования

В качестве исследуемого объекта техники был выбран автомобильный телескопический домкрат, основной индекс которого по МПК B60S 9/12

Основная цель патентных исследований – выявление тенденций развития.

Изобретение относится к оборудованию для ремонта автомобилей и других транспортных средств и предназначено для их подъема при ремонте. Домкрат включает воздухонепроницаемую камеру, вмонтированную в телескопическую стойку, направляющие раскрытия и возврата в заданное или исходное положение камеры и секций стойки, ограничители перемещения секций стойки во всех направлениях, ниппель для подключения к подаче сжатого воздуха и выпуска его, площадку с рифами для опирания автомобиля. Домкрат подключается к компрессору и может быть выполнен с ним в одном объеме при изготовлении и соединен с ним разъемным или неразъемным соединением. Компрессор может подключаться к прикуривателю автомобиля. Упрощается применение, изготовление домкрата и улучшается техническое обслуживание при ремонте.

B60S 9/00	Контактирующее с землей оборудование транспортных средств для подъема, поддерживания или перемещения транспортного средства целиком или по частям, например, встроенные домкраты (подъемные устройства вообще  B 66F; опоры вообще  F 16M)

B60S 9/02	     	.только для подъема или поддерживания

B60S 9/04	     	..механические

B60S 9/06	     	...винтовые

B60S 9/08	     	....с приблизительно вертикальной осью винта

B60S 9/10	     	..пневмогидравлические

B60S 9/12	     	...телескопического типа

B60S 9/14	     	.для подъема и перемещения

B60S 9/16	 ..действующие только на одном конце транспортного средства ( 9/205 имеет преимущество) [4]

B60S 9/18	     	...с механическим приводом

B60S 9/20	     	...с пневмогидравлическим приводом

B60S 9/205	..устройства для перемещения с приводом от двигателя, например шаговые устройства, движущиеся возвратно-поступательно или поворотные кулачки с приводом (транспортные средства с движителями, взаимодействующими с поверхностью дороги, например шагающие транспортные средства  B 62D 57/02) [4]

B60S 9/21	...включающие вспомогательное колесо или бесконечную гусеницу, например приводимые ходовым колесом (транспортные средства на гусеничном ходу с вспомогательными колесами или с попеременно работающими гусеницами и колесами  B 62D 55/02,  B 62D 55/04; приводы вспомогательных устройств от ходового колеса  B 60K 25/08) [4]

B60S 9/215	     	....приводимые вспомогательным двигателем [4]

B60S 9/22	 .крепление подъемных, поддерживающих или перемещающих устройств к транспортным средствам (автономных устройств  11/00)

1. Разработка задания

На этом этапе заказчиком определяется исследуемый образец техники, к примеру, домкрат телескопический автомобильный переносной. Основную ее часть можно определить, как домкрат телескопический. Таким образом определена тема исследования. Далее заказчик приступает к выполнению работы, либо пользуется услугами консалтинговой фирмы, определяет сроки, ответственных лиц и т.д. В ходе этапа разработки задания заполняется следующая форма: на проведение патентных исследований.

«Утверждаю»

«___»____________2009г.

Задание №1

На проведение патентных исследований

Наименование темы: «домкрат телескопический автомобильный»

Шифр темы:

Этап (стадия): прогнозирование развития техники

Задачи патентных исследований: выявление тенденций развития

| Виды патентных исследований | Подразделение - исполнитель | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отчётный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявление тенденций развития | Указывается подразделение ведущее работу | Указывается лицо, ведущее работу в подразделении исполнителя | Указывается срок (дата выполнения | Отчёт по ГОСТ 15.011-96 |

Руководитель(и) подразделения

Руководитель патентного подразделения

Этап разработки регламента поиска информации.

Регламент - это программа, определяющая область проведения поиска информации по различным фондам, разрабатывается в соответствии с задачами, которые указаны в задании.

2. Разработка регламента поиска информации

Регламент поиска №1

«__»_________2009 г.

Наименование темы: «Домкрат телескопический»

Шифр темы:

Цель поиска: исследование технического уровня, выявление тенденций развития.

Обоснование регламента поиска:

| Предмет поиска (объект исследования, его составные части, товар) | Страна поиска | Источники информации, по которым будет проводиться поиск | Ретро- спекти- вность | Наимено- вание информа- ционной базы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Патентные |  |  |
| «Домкрат автомобильный» Специальные испытания: А) прочность Б) грузо-подъёмность | Россия | Наименование | Классифи- кационные рубрики: МПК (МКИ) | 15 лет | ФИПС |
|  |  | www.fips.ru | B60S 12 B66F 1 B66F 3 B66F 5 |  |  |

Руководитель (и) подразделения:

Руководитель патентного подразделения:

3. Выбор источника информации.

При проведении любых видов патентных исследований в первую очередь рассматривают реферативную информацию о последних достижениях науки и техники. Наиболее простой способ получить такую информацию – это поиск по базе данных ФИПС

Поиск и отбор патентов и другой научно-технической информации

Список рефератов

1.		№ 866927

(1999.10.27)	ВЫНОСНАЯ ОПОРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (Рефераты российских патентных документов за 1994-2009 (рус.))

2.		№ 2334634

(2008.09.27)	ДОМКРАТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ДОРОЖНЫЙ (Рефераты российских патентных документов за 1994-2009 (рус.))

3.		№ 2219385

(2003.12.20)	ГИДРОЦИЛИНДР (Рефераты российских патентных документов за 1994-2009 (рус.))

4. Обработка, систематизация и анализ отобранной информации.

Динамика изобретательской активности

|  | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение по годам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Рост общего количества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Распределение по годам

Рост общего количества

- Обобщение результатов и составление отчётов о патентных исследованиях

На основании проведенных  патентных исследований можно сделать вывод, что данный объект техники слабо развивался  в период с 1994 по 2008 года.

На сегодняшний день телескопические домкраты в России развиваются очень слабо, в отличие от зарубежных стран.