Балтийский государственный технический университет

# Кафедра мехатроники и робототехники

Лабораторная работа № 1

## Светолокационное сенсорное устройство

Выполнил:

Группа:                Н-182

Проверил: Балоболов Г.Ф.

Санкт-Петербург 2001

Цель работы – изучение схемы светолакационного сенсорного устройства и снятие его основных характеристик.

Рис. 1. Функциональная схема светолокационного сенсорного устройства

ОП – отражающая поверхность; СД – светодиод; ФД – фотодиод; У – усилитель;

Г – генератор; ИУ – избирательный усилитель; Д – детектор; ПУ – пороговое устройство;

ИН – индикатор; ЧМ – частотомер; ЭО – электронный осциллограф; В – вольтметр.

а.) Черная сторона экрана

Vдmax = 4.5; fmax = 930 Гц; L = 5 мм.

(L = 25 мм)                Таблица № 1

Зависимость напряжения датчика от частоты

| Vд , В | 4.46 | 4.4 | 4.36 | 4.2 | 4.1 | 4.08 | 4.44 | 4.37 | 4.26 | 4.13 | 4.09 | 4.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, Гц | 918 | 912 | 907 | 890 | 833 | 313 | 932 | 937 | 949 | 986 | 1122 | 1130 |

Таблица № 2

Зависимость напряжения датчика от расстояния до экрана

| Vд ,В | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.42 | 0.64 | 1.01 | 1.67 | 2.92 | 4.61 | 7.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L,мм | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0.5 | 0 |

б.) Белая сторона экрана

Таблица № 3

Зависимость напряжения датчика от расстояния до экрана

| Vд,В | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.33 | 0.43 | 0.58 | 0.76 | 1.10 | 1.51 | 2.15 | 3.00 | 4.69 | 7.73 | 7.94 | 8.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L,мм | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

в.) Черный экран

L = 11 мм; Vд = Vдmax /2.

Клеммы 1-7 форма близка к синусоидальной U = 2.2 В;

Клеммы 2-9 форма синусоидальная пилообразная (более спрямленная форма между экстремумами) U = 1 В;

Клеммы 3-9 форма близка к синусоидальной (увеличенный период) U = 1.6 В;

Клеммы 4-9 форма сильно заостренная, очень маленький период U = 15 мВ.

2.) Белый экран

Убедились, что при приближении к темной поверхности сенсорное устройство срабатывает при L < Lсредн, т.к. эквивалентное поступление энергии при черном экране обеспечивается при более близком положении  сенсора к экрану.

# Text boxes

ЧМ

У

Г

ИН

ПУ

ИУ

ЭО

Д

В

L

ФД

СД

ОП

Uф

Uу

Uд

1

7

3

9

9

4