Балтийский Государственный Технический Университет «Военмех» им. Д.Ф.Устинова.

Лабораторная работа № 6

«Вывод статического слова на дисплей»

Выполнил: студент

группы К-452

Лебедев А.К.

Санкт-Петербург

2008

Задание. Вывести на дисплей слово СЕРЕБРО.

Текст программы в машинных кодах с распределением по адресам памяти:

| Адрес: | Код: | Метка: | Команда: | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8000 | 39 |  |  | “С” |
| 8001 | 79 |  |  | “Е” |
| 8002 | 73 |  |  | “Р” |
| 8003 | 79 |  |  | “Е” |
| 8004 | 7d |  |  | “Б” |
| 8005 | 73 |  |  | “Р” |
| 8006 | 3f |  |  | “О” |
| 8007 | 00 |  |  | “Погашенный индикатор” |
| 8008 | 21 |  | LXI H, 8000 | Запись в регистровую пару HL адреса 8000 (начало сообщения) |
| 8009 | 00 |  |  |  |
| 800A | 80 |  |  |  |
| 800B | 01 |  | LXI B, 83F8 | Запись в регистровую пару ВС адреса 83F8 (ячейка первого индикатора) |
| 800C | F8 |  |  |  |
| 800D | 83 |  |  |  |
| 800E | 16 |  | MVI D, 8 | Запись в регистр D длины сообщения (8) |
| 800F | 08 |  |  |  |
| 8010 | 7E | LOOP: | MOV A,M | Запись в регистр А содержимого ячейки, адрес которой находится в регистровой паре HL (М) |
| 8011 | 02 |  | STAX B | Запись содержимого аккумулятора в ячейку памяти, адрес которой содержится в регистровой паре ВС -вывод буквы на индикатор |
| 8012 | 23 |  | INX H | Увеличение значения HL - переход к следующей букве (инкрементировать H) |
| 8013 | 03 |  | INX B | Увеличение значения ВС - адрес ячейки следующего индикатора (инкрементировать В) |
| 8014 | 15 |  | DCR D | Уменьшение счетчика D (декрементировать D) |
| 8015 | C2 |  | JNZ LOOP: | Переход на метку LOOP, если флаг нуля = 1 (значение счетчика D станет=0) |
| 8016 | 10 |  |  |  |
| 8017 | 80 |  |  |  |
| 8018 | 76 |  | HLT | Остановка (конец программы) |