Балтийский Государственный Технический Университет «Военмех» им. Д.Ф.Устинова.

Лабораторная работа № 7

«Бегущая строка»

Выполнил: студент

группы К-452

Лебедев А.К.

Санкт-Петербург

2008

Задание. Вывести на дисплей бегущую строку СЕРЕБРО.

Текст программы в машинных кодах с распределением по адресам памяти:

| Адрес: | Код: | Метка: | Команда: | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8000 | 21 | BEGIN: | LXI H,8100 | Запись в регистровую пару HL адреса начала сообщения |
| 8001 | 00 |  |  |  |
| 8002 | 81 |  |  |  |
| 8003 | E5 | START: | PUSH H | Сохранение этого адреса в стеке |
| 8004 | 01 |  | LXI B,83F8 | Запись в регистровую пару ВС адреса ячейки первого индикатора |
| 8005 | F8 |  |  |  |
| 8006 | 83 |  |  |  |
| 8007 | 16 |  | MVI D,8 | Запись в регистр D длины сообщения (8) |
| 8008 | 08 |  |  |  |
| 8009 | 7E | LOOP: | MOV A,M | Запись в регистр А содержимого ячейки, адрес которой находится в регистровой паре HL |
| 800A | 02 |  | STAX B | Запись содержимого аккумулятора в ячейку памяти, адрес которой содержится в регистровой паре ВС -вывод буквы на индикатор |
| 800B | 23 |  | INX H | Увеличение значения HL - переход к следующей букве |
| 800C | 03 |  | INX B | Увеличение значения ВС - адрес ячейки следующего индикатора |
| 800D | 15 |  | DCR D | Уменьшение счетчика D |
| 800E | C2 |  | JNZ LOOP: | Переход на метку LOOP, если флаг нуля = 1 (значение счетчика D станет=0) |
| 800F | 09 |  |  |  |
| 8010 | 80 |  |  |  |
| 8011 | 21 |  | LXI H,A000 | Запись в HL числа А000 для цикла задержки |
| 8012 | 00 |  |  |  |
| 8013 | A0 |  |  |  |
| 8014 | 2B | DELAY: | DCX H | Уменьшение HL |
| 8015 | 7C |  | MOV A,H | Запись содержимого регистра Н в аккумулятор |
| 8016 | B5 |  | ORAL | Операция поразрядного "ИЛИ" с младшим байтом регистровой пары HL, для того, чтобы проверить ее на равенство нулю |
| 8017 | C2 |  | JNZ DELAY: | Если счетчик HL не обнулился, переход на метку DELAY |
| 8018 | 14 |  |  |  |
| 8019 | 80 |  |  |  |
| 801A | E1 |  | POP H | Восстановление значения HL из стека |
| 801B | 23 |  | INX H | Увеличение значения HL - теперь вывод сообщения начинается со следующей буквы |
| 801C | 7E |  | MOV A,M | Запись в регистр А содержимого ячейки, адрес которой находится в регистровой паре HL (начало вывода сообщения) |
| 801D | FE |  | CPI 80 | Проверка, является ли первый символ запятой? |
| 801E | 80 |  |  |  |
| 801F | C2 |  | JNZ START | Если нет то переход на метку START: (вывод сообщения, начиная с заданного символа) |
| 8020 | 03 |  |  |  |
| 8021 | 80 |  |  |  |
| 8022 | C3 |  | JMP BEGIN | Безусловный переход на метку BEGIN – повторение программы |
| 8023 | 00 |  |  |  |
| 8024 | 80 |  |  |  |
| Адрес: | Код: | Метка: | Команда: | Примечание: |
| 8100 | 39 |  |  | “С” |
| 8101 | 79 |  |  | “Е” |
| 8102 | 73 |  |  | “Р” |
| 8103 | 79 |  |  | “Е” |
| 8104 | 7d |  |  | “Б” |
| 8105 | 73 |  |  | “Р” |
| 8106 | 3f |  |  | “О” |
| 8107 | 80 |  |  | “,” |
| 8108 | 00 |  |  | “Погашенный индикатор” |
| 8109 | 00 |  |  | “Погашенный индикатор” |
| 810A | 00 |  |  | “Погашенный индикатор” |
| 810B | 00 |  |  | “Погашенный индикатор” |
| 810C | 00 |  |  | “Погашенный индикатор” |
| 810D | 00 |  |  | “Погашенный индикатор” |
| 810E | 00 |  |  | “Погашенный индикатор” |