Балтийский Государственный Технический Университет «Военмех» им. Д.Ф.Устинова.

Лабораторная работа № 4

«Исследование параметров силовых электромагнитных реле»

Выполнил: студент

группы Н-352

Санкт-Петербург

2008

Цель работы: ознакомление с принципами действия силовых реле (контакторов), их основными параметрами и характеристиками, а так же способами экспериментального определения этих параметров.

Краткое описание лабораторной установки:

Схема лабораторного макета приведена на рис. Она содержит исследуемые объекты: контактор переменного тока К1, контактор постоянного тока К2, используемый в качестве реле времени РВ, измерительные приборы -вольтметр V  и  электросекундомер  ЭС, а также  переключательные  элементы (тумблеры и перемычки), с помощью которых набираются поочередно схемы для исследования контактора переменного тока, контактора постоянного тока.

Схема установки:

1. Определение напряжения срабатывания и напряжения отпускания (ток переменный).

Тумблер S в положении «переменный ток»

Замыкаем S1

|  | 1 | 2 | 3 | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uср | 139 | 138 | 140 | 139 |
| Uотп | 79 | 79 | 79 | 79 |

2. Определение времени срабатывания (ток переменный).

Тумблер S в положении «переменный ток»

Замкнуть S0

Перемычки: X3-X4

Включить S1 снимая время

| U, В | 220 | 190 | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tср, мс | 7 | 4 | 8 |

3. Определение напряжения срабатывания и напряжения отпускания (ток постоянный)

Тумблер S в положении «постоянный ток»

Замкнуть S2

Перемычки: X1-X2

|  | 1 | 2 | 3 | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uср | 130 | 129 | 130 | 129.7 |
| Uотп | 11 | 13 | 13 | 12.3 |

4. Определение времени срабатывания (ток постоянный).

Тумблер S в положении «постоянный ток»

Замкнуть S2

Перемычки: X5-X6; X7-X8; X17-X19; X9-X10;

| U, В | 220 | 190 | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tср, мс | 82 | 100 | 120 |

5. Исследовании э\м реле времени.

Перемычки: X6-X7; X10-X11; X12-X13; X14-X15; ; X17-X18

U=220B

Замкнуть S2

Замкнуть S3

| U, В | 220 | 190 | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tср, мс | 410 | 430 | 410 |